## Slide 1: 智能化太阳观测方法与系统
林佳本 沈洋斌 朱晓明
怀柔观测基地
2012年11月30日

## Slide 2: 报告架构
一、太阳观测方法简介
二、怀柔观测基地智能化观测系统
三、小结及下一步工作

## Slide 3: 望远镜简介
多通道太阳望远镜
35CM磁场望远镜
60CM三通道望远镜
全日面磁场望远镜
全日面H 望远镜

## Slide 4: 太阳观测终端发展概况及现状
手工阶段
人眼，手描，照相
自动化阶段
RETICON阵
基于商业CCD和科学CCD的自动采集终端
智能化阶段
计算机技术的发展: 奠定硬件基础，保证处理能力
人工智能理论的发展: 提供理论支持和软件方案
具有一定的判别能力，自动调节观测模式和参数，提高观测数据的分辨率和观测效率。

## Slide 5: 观测自动化、智能化
目标：分辨率——更高的时间和空间
系统集成度越来越高
嵌入式系统
串行、网络系统
智能化要求越来越高
耀斑识别
暗条识别
爆发日珥等等

## Slide 6: 太阳磁场观测方法
单帧采样时间20ms的情况下，信噪比大约70倍左右，只能测到百高斯以上的强磁场；
要想测到10高斯以下的弱磁场，需要256帧以上的叠加，也就是说提高磁场测量精度要求长时间积分

## Slide 7: 空间分辨率影响因素分析
大气抖动
望远镜跟踪误差
弱磁场可能因为上述原因在叠加计算过程中被模糊、淹没掉

## Slide 8: 提高分辨率的可能方案之 ——主动光学和自适应光学
主动光学是在1980年代发展起来的，它是在薄型主镜后方设有上百个计算机控制的促动器，随时监测并抵消重力变形、风力干扰和温度波动对成像的影响，调整频率约0.01至1赫兹。
自适应光学主要补偿的则是大气湍动，调整频率可达每秒上百次，调整的对象也非主镜，而是光路中专门设置的一块变形辅助镜

## Slide 9: 提高分辨率的可行方案之 ——相关跟踪算法
是
的傅里叶变换形式，
是
由相关函数在频域运算的形式推知，可以通过快速傅里叶变换算法实现相关运算，在此处只需要对
取共轭，得到
然后与
进行点乘就可以获得相关函数的傅里叶变换
逆变换矩阵（相关矩阵）中的最大值元素所在的即是两幅图像相关性最强的位置，也即是两幅图像相似性最强
的位置。
的傅里叶变换的共轭。
互相关系数反映了我们所要研究的两个信号之间的时差或者说是位置差。

## Slide 10: 新系统（一）—— GPU相关跟踪图像处理系统

## Slide 11: 基本参数
CPU | Intel (R) Xeon (R) CPU X5675
Memory | 12GB DDR3
Graphics card | AMD RADEON HD 6450
CUDA dedicated GPU | NVIDIA Tesla C1060
 | Extract sub image | Allocate memory | FFT | Conjugate And multiple | IFFT | Get Real part | Get Max Value index | Shift image | accumulate | Total time
Average | 1.83 | 0.72 | 1.46 | 0.01 | 1.67 | 0.01 | 0.27 | 0.62 | 0.01 | 6.59
Maximum | 6.69 | 1.14 | 6.13 | 0.02 | 1.80 | 0.02 | 0.35 | 1.20 | 0.01 | 11.80
Minimum | 1.59 | 0.46 | 1.38 | 0.01 | 1.63 | 0.01 | 0.25 | 0.45 | 0.00 | 5.97
variance | 0.39 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.56
800 * 800 LCT window

## Slide 12: 系统的基本特点：
1）实现了800×800以下任意大小窗口的实时相关-移位-叠加运算（CCD帧频48f/s），即实时相关、磁场测量的功能；磁场数据即时显示。
2）具备常规观测所需的各项功能，即常规观测和相关跟踪观测随时切换。
3）集成了GOES X-Ray 射线1分钟流量图的显示，方便有耀斑时进行数据观测。

## Slide 13: 初步结果
直接叠加磁场
相关叠加磁场
2012年11月20日

## Slide 14: 下一步：
1）集成波带调节和波片调节，提高系统的自动化观测能力。
2）开展基于GPU的日面特征实时识别算法的研究。
3）根据全日面磁场观测的需求，看是否需要将该算法加入全日面磁场。
感谢合作伙伴昆明理工大学天文信息技术实验室的大力支持！

## Slide 15: 新系统（二）—— 自动化全日面磁场观测系统

## Slide 16: 磁场望远境电控系统
图像采集系统，多套
KD*P高压调制系统 2005年，4套
望远镜波带、轴系控制系统 2007年 多套
高精度温控系统 0.01℃

## Slide 17: 一键观测过程

## Slide 18: 系统的基本特点：
1）具备常规观测所需的所有功能；
2）自动化一键观测，将分立的系统硬件控制集成到观测软件中，可以一键完成Q、L、U三个分量的观测，也可单独进行每一个分量的一键观测。
观测时间从3分钟以上缩短到30秒

## Slide 19: 下一步的工作
开展基于全日面单色像、磁场的太阳黑子等特征识别及分类研究。
开展基于网络的远程化全日面磁场观测方法研究。
进一步提高系统工作的智能化水平，如无人职守观测等。

## Slide 20: 新系统（三）—— 智能化Ha耀斑观测系统

## Slide 21: 耀斑观测相关研究-高速
高分辨H耀斑观测系统——耀斑能量释放、色球加热的基本过程
1）1986年，日本Hida天文台采集到了一组平均每秒一帧图像的H耀斑的数据；
2）1989年，美国Goddard飞行中心完成了一套最高速度10帧/秒的H耀斑观测系统；
3）2000年，美国Big Bear天文台完成了一套能够每秒采集30帧数据的H耀斑观测系统，受当时的技术限制，该系统每采集7秒的数据便需要15秒间隔完成存储等其它工作； CCD：512×512×10
4）2002年，日本国立天文台完成了一套能够进行H线心、线翼和偏振观测的高分辨耀斑观测系统，时间分辨率约为1帧/秒； CCD：660×494×10
5）2003年，波兰天文学家完成了一套时间分辨率约为20帧/秒的H图像采集系统。CCD：512×512×10
6）2004年，我国紫金山天文台完成了一套能够每秒采集、存储25帧局部H图像的观测系统。CCD：659×494

## Slide 22: 基于统计原理的智能化数据识别
德国人施瓦布，观测33年，发现黑子的11年周期
1995年，机器学习，自动分类星空图像
2000年A.Veronig等人对太阳耀斑的面积和边缘特征进行分析，期望可以对太阳耀斑数据进行识别、提取。
2001年M.Temmer等人通过统计分析耀斑的观测特点，期望获得适合Ha常规观测的时间间隔以及进行耀斑爆发预测等工作。
2002年Gao.J 等人采用形态学方法和图像生长技术等暗条的变化特征进行统计分析，设计了一套可以对暗条爆发/消失进行预报的系统。
2002年L.Gyori等人对由于不同的图像处理/分析方法造成的太阳观测特征差异进行了分析研究。
2003年Y. Shih等人通过形态特征分析，对日面上暗条演化进行自动提取分析和跟踪。
2002年Borda 等人将神经网络应用于太阳耀斑识别，获得了不错的效果。
2003年QuMing等人使用支持向量机方法进行耀斑判别试验，其中使用线性核函数的SVM可以达到97%的正确率

## Slide 23: 系统的基本特点：
1）具备常规观测所需的所有功能；
2）Hα光学耀斑爆发的实时自动识别、报警功能。
3）集成 GOES X-Ray 1分钟数据的耀斑标记——为后期数据检索做索引。

## Slide 24: 近饱和亮度面积阈值法
光学耀斑国际分级标准
4000作为亮度阈值
15×15＝225作为初选测试面积阈值
约日半球面积的万分之一（1级耀斑）
X光耀斑分级
面积200大约对应C级耀斑

## Slide 25: 案例一——11月21日
发件人：hsos_system@163.com 发送日期：2012-11-21 14:53:16 收件人：jiaben.lin@163.com 主题：Flare Detected 怀柔太阳基地 智能化Ha耀斑实时监测系统 识别到一个可能的耀斑爆发，增亮区域面积10*36 （日面面积约4080744），爆发时间：2012-11-21 6:53:3，目前对应的GoesX耀斑等级为C6.3，请关注。

## Slide 26: 11月21日耀斑影像资料

## Slide 27: GOES X-Ray 射线流量图
监测到耀斑爆发
Notes: 2001年7月23日入轨的GOES―12，除装有用于监视地球大气层的气象仪器外，还带有用于监视来自太阳大气层X射线的首台工作型仪器设备"太阳X射线成像仪"（SXI）。所以，这颗卫星除了用于探测地球气象环境外，还对太阳耀斑进行连续观测。它是第1颗搭载SXI的静止气象卫星，可对太阳的炽热大气每分钟拍摄一次，为美国国家海洋大气局、航宇局和美国空军提供最新的太阳耀斑信息。太阳耀斑会中断卫星和其它电子敏感系统的工作，而获取太阳耀斑信息有助于精确预报地磁风暴和太阳辐射风暴，故SXI具有里程碑意义。

## Slide 28: 空间天气

## Slide 29: 案例二——11月27日
发件人：hsos_system@163.com
发送日期：2012-11-27 10:15:27
收件人： jiaben.lin@163.com
主题：Flare Detected
怀柔太阳基地 智能化Ha耀斑实时监测系统 识别到一个可能的耀斑爆发，增亮区域面积10*36 （日面面积约4080744），爆发时间：2012-11-27 2:15:11，目前对应的GoesX耀斑等级为B9.3，请关注。

## Slide 30: 案例二——11月26日
监测到耀斑爆发

## Slide 31: 小结
试观测一周：怀柔太阳基地Ha望远镜可观测的时间段内共爆发Goes X C5.0级别以上的耀斑两次，一次是21日的M1.4级，一次是27日的C5.9级。两次C5.0以上的太阳耀斑，均被捕获。
存在的问题：
误报——主要是观测过程中调节CCD曝光、增益等因操作不慎造成数值过大造成误报，加入平均灰度限制，基本消除误报。
云检测、薄云去除

## Slide 32: Ha观测系统下一步计划
1）开展智能化耀斑定位算法的研究，不再需要观测员去圈选耀斑，自动侦测耀斑爆发的时刻、位置；自动确定耀斑局部观测窗口；自动启动耀斑观测模式。
2）开展其他太阳爆发性现象的自动识别算法，例如日珥、暗条的爆发识别算法、高速观测算法等。
特殊活动现象的观测系统定制，即太阳物理学家提观测需求、目标，我们根据其需要专门设计观测系统（如金星凌日观测）。

## Slide 33: 怀柔基地2013计划一 ——观测系统定制
定制观测系统
根据太阳物理学家提出的观测目标定制观测系统
从硬件配置到软件设计，到最后的观测，测控技术实验室全程参与。

## Slide 34: 怀柔基地2013计划二 ——“峰”“云”计划
太阳活动高峰年——2012、3、4
采用云技术在怀柔基地构建小型私有云
实现高速、智能化的数据采集、存储、检索、发布—为DSO的数据处理储备技术。
—文本信息检索到内容检索，RFPS（Rapid Files Positioning System）快速文件定位系统

## Slide 35: 谢谢！