## Slide 1: 远程自主观测控制系统RACS2
中国科学技术大学 近代物理系
张谦

## Slide 2: 天文观测发展趋势
选择更合适的观测点：南极、空间
  南极天文台建设；天基望远镜
  对人而言环境恶劣、网络条件差
分布式的观测设备建设，全球联网
  孔径综合、时间同步、互联网
  观测需要统筹、维护难度大
更高分辨率、更大口径
  拼接技术；自适应光学；主动光学
  多层级、操作复杂、故障点多

## Slide 3: 远程自主观测的重要性
提高复杂功能设备的可维护性
提高观测效率
降低观测人力成本，专注科学研究
深化学科交叉，推动物联网、虚拟天文台发展
降低天文观测门槛、增强天文科普教育
国际化、标准化

## Slide 4: 远程自主观测系统构架
用户服务层
  调试、观测
  通信延迟
观测控制层
  观测模型泛化
  流程自动化
设备控制层
  标准化，抽象化
  模拟
硬件设备层

## Slide 5: 自主观测技术
分布式组件化设计：
  每个组件负责一个单独的设备或服务功能
  组件对外提供命令、参数、状态接口
  组件间通过网络消息总线互相连接
  具有灵活的可扩展性
消息总线设计：
  一对多，多对多通信模式
  组件间解耦

## Slide 6: 通信模型架构
CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
  IDL描述接口，跨语言
  对象请求代理，中间件技术
  客户端/服务端模型
  案例：ALMA、SKA
DDS (Data Distribution Service)
  Topic; 发布订阅通信模式
  支持QoS(服务质量)
  消息总线
  案例：LSST

## Slide 7: 国内自主观测现状
起步较晚，自动化控制程度较低
缺少友好、高效的远程组网控制方案
大型望远镜：基于CORBA、DDS
小型望远镜：基于 RTS2

## Slide 8: RTS2望远镜控制系统
RTS2望远镜控制系统
  基于中心命名服务的自动发现
  组件之间两两互联通信
  完善的组件化设计
  丰富的设备支持
基于Socket的自定协议
优点：定制性功能，轻量，稳定
缺点：设计工作量大，可扩展性较差
南极亮星巡天望远镜 BSST

## Slide 9: RACS2-基于ZeroMQ的自主观测和控制框架
RACS2 —— Remote Autonomous Control System
RACS2是使用ZeroMQ网络库完全自主研发的分布式望远镜自主观测控制框架
采用模块化和可扩展设计，底层使用现代化C++语言设计基本框架，并提供Python语言绑定
上层使用RACS2框架开发了各种组件实例。底层使用EPICS Bridge完成RACS2到EPICS的协议转换。

## Slide 10: RACS2底层框架类图结构

## Slide 11: Python接口
Python语言特点：
  脚本语言简洁易用
  具有丰富的扩展支持，广泛用于天文领域
  适合用于实现服务组件和观测脚本
使用Pybind11将RACS2底层框架接口封装为Python接口，并编译为动态链接库
基于Python接口实现Python组件基类和日志功能，使用Python asyncio提供异步协程支持
大部分服务组件基于Python接口实现

## Slide 12: EPICS 兼容层
EPICS-Experimental Physics and Industrial Control System
EPCIS Bridge用于将EPICS程序映射为RACS2组件
通过JSON格式配置文件将EPICS PV量分别映射为RACS2组件的命令、参数、状态。
兼容EPICS的必要性：
  利用EPICS对于设备控制的优势
  充分利用现有功能，避免重复开发

## Slide 13: RACS2通信模型
  基于ZeroMQ的消息总线
  高速并发消息通信框架
  UDP广播实现组件发现
  一对一（命令模式）
  多对多（订阅-发布模式）
  基于Protobuf消息序列化
  编码通信消息
  与各类消息对象互转
Notes: 重画

## Slide 14: RACS2节点通信事件
事件接口 | 触发场景
onStatus | 接收到其它应用节点的状态变化
onLog | 接收到其它应用节点的日志推送
onEnter | 其它应用节点接入网络
onExit | 其它应用节点断开连接
onCommand | 接收到其它应用发来的命令
onProperty | 接收到其它应用推送的属性变化
onPropertyCommand | 接收到其它应用发来的修改属性值的命令
onError | 接收到其它应用反馈的报错
onInfo | 接收到其它应用节点推送的节点完整描述信息

## Slide 15: RACS2自主观测流程
脚本接口：
  Python映射接口
  脚本即观测流程
  数据库存储
  执行器异步加载脚本
望远镜校准
  观测前进行
  astrometry.net

## Slide 16: RACS2自主观测流程
观测计划目标的定义
观测计划的决策
观测流程的执行与反馈
计划存储
目标
定义
调度器
观测
决策
执行器
任务
执行
具体观测流程拆分
封装成观测计划或者作为独立的服务
设备控制和数据反馈并行化

## Slide 17: RACS2自主观测流程

## Slide 18: RACS2-日志系统
日志系统包括日志采集、日志存储和日志可视化
日志采集：
  Logger组件负责监听收集RACS2各种事件和日志消息
  CollectD收集计算机硬件、操作系统信息
日志存储：采用InfluxDB时序数据库
日志可视化：Grafana可视化工具

## Slide 19: 日志可视化

## Slide 20: CSTAR2望远镜
RACS2框架已成功应用于南极CSTAR2望远镜
CSTAR2望远镜：
  采用实验室自研的两台1K CCD相机
  计划安装于南极昆仑站，要求完全无人值守观测
  目前正在南京盱眙观测站进行无人值守试观测
  已进行上万次模拟观测任务，状态良好

## Slide 21: CSTAR2望远镜

## Slide 22: 碎片观测望远镜
RACS2框架在兴隆碎片观测望远镜中的应用
碎片观测望远镜：
  采用实验室自研的CMOS相机
  要求无人值守，自动跟踪观测
  涉及更多的设备控制：圆顶，气象站
  目前已在兴隆天文台进行了数千次跟踪观测任务。

## Slide 23: 碎片观测望远镜

## Slide 24: 碎片观测望远镜

## Slide 25: Web界面运行示例

## Slide 26: Web界面运行示例

## Slide 27: 谢谢！